| 超融合部署 |
| --- |
|  | 虚拟化服务器 | 1.机架式服务器 2.配置≥2颗Intel 4214R（≥12核，≥2.4Ghz主频，13.75M缓存）处理器 3.配置≥256G DDR4内存，≥24个内存槽位。 4.配置阵列卡，阵列卡支持Raid0,1,5,10，带缓存。 5.配置≥2块M2 480G SSD固态硬盘（超融合软件安装）、≥2块960G SSD硬盘（缓存）、≥4块6TB企业级SAS硬盘，支持可扩展至≥24块SAS/SATA/SSD硬盘。 6.配置≥4个千兆电口网口。 7.配置≥4块双端口的万兆网卡，满配多模光模块。 8.配置≥4个SFP+万兆模块。 9.冗余电源风扇，原厂≥3年保修。 | 3 | 台 |  |
|  | 超融合后端交换机 | 配置不低于16个 10GB 端口，配置不低于8个万兆网模块 | 2 | 台 |  |
|  | 超融合软件 | 超融合软件，提供计算虚拟化、存储虚拟化和网络虚拟化功能。6Processor终身授权，根据业主需要，至少免费升级一次。 | 1 | 套 |  |